## Slide 1: Auf die Dosis kommt es an
Schrittmotorbetriebene Spritzenpumpe
https://www.bbraun.de/de/products/b219/perfusor-compactplus.html
…auf der Erde…
…und im Weltall

## Slide 2: Spritzenmodell

## Slide 3: Präziser Antrieb mit Schrittmotor
Quelle: http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/infusion_pumps/service_manuals/B.Braun_Perfusor_fm_(MFC)_-_Service_Anleitung.pdf

## Slide 4: Überblick Bauteile
Reihenwiderstand
8 x 10kW
Widerstand
Taster
Innerer Aufbau (symbolisch)
LED
GND
-
VCC
+
IR-Sensor
GND
-
VCC
+
Signal
GND
-
Potentiometer
veränderbarer
Widerstand
GND
-
VCC
+
Signal
GND
-

## Slide 5: Digitaltechnik: Elektronik für Dummies ;-)
An
Aus
0 - LOW - Falsch
1 - HIGH - Wahr
Elektronisch mit dem Minus-Pol (0 V) verbunden
Elektronisch mit dem Plus-Pol (+5 V) verbunden

## Slide 6: Analog und Digital
Analog
Die Welt ist analog.
Analoge Werte können jeden Zwischenzustand annehmen
Beispiele: Temperatur, Luftdruck…
Digital
Computer arbeiten digital
Es gibt auf jeder Leitung nur 2 Zustände:
0 oder 1
Falsch oder Wahr
LOW oder HIGH

## Slide 7: Was ist ein Arduino?
Ein Arduino ist ein Microcontroller
Ein Microcontroller hat Eingänge und Ausgänge
Darüber kann er Sensoren (wie z.B. Taster und Temperaturfühler) abfragen und Aktoren (wie z.B. LEDs und Motoren) ansteuern.
Ein Programm bleibt dauerhaft gespeichert, auch nach dem Ausschalten, bis es wieder überschrieben wird.

## Slide 8: Aufbau eines Arduino
Gelb (relevante Elemente):
1 | USB-Anschluss
2 | Stromanschluss
3 | Stromversorgung für externe Schaltungen
4 | "Digital"-Pins (2-13)
5 | Mit ~ "Digital"-Pins mit Pulsweiten-Modulation (3,5,6,10,11)
6 | "Analog"-Pins (A0-A5)

## Slide 9: Aufbau eines Arduino
Grün (System Elemente):
7 | ISP-Schnittstelle und Power-LED
8 | Kommunikations-LEDs
9 | Spannungsregler
10 | Atmel328 (Microcontroller)
11 | Reset-Button
12 | Quarz (Frequenzgeber)
13 | AREF-Pin (Referenzspannung)

## Slide 10: Kompilieren
„Kompilieren“ bezeichnet die Übersetzung des Programms in einen Maschinencode (1 und 0), welcher vom Arduino-Prozessor verstanden werden kann. Diese Aufgabe führt die das Open Roberta automatisch für uns durch.
Maschinencode
Programmcode

## Slide 11: Open-Roberta Lab - Programmstart
1
Open Roberta Connector starten
2
www.lab.open-roberta.de Bei Gruppe anmelden *)
*) Die Zugangsdaten für die einzelnen Gruppen sind auf der Rückseite der jeweiligen Box vermerkt.
ndOWJK70

## Slide 12: Open Roberta Programmieroberfläche
Konfigurationsbereich
Der Arduino muss „wissen“, welche Sensoren (wie Tasten oder Temperatursensor) und Aktoren (wie LED oder Motoren) an welchen PIN angeschlossen sind.
Programmierbereich
Hier werden die verfügbaren Befehlsblöcke zusammengesetzt. Alles ist eingebunden in eine Dauerschleife „Wiederhole unendlich“ .
Alle Befehle, die dort platziert werden, werden von oben nach unten der Reihe nach abgearbeitet.

## Slide 13: OpenRoberta Lab: “Roboter“konfiguration
Klicke auf den Reiter „Roboterkonfiguration“
1
Benenne die LED von „L“ um in „L_Rot“
2
Der Konfigurationsbereich sieht bei Start automatisch so aus.
„Port intern“ bedeutet, dass die eingebaute LED beeinflusst wird.

## Slide 14: Dein erstes Programm: Lampe an – Lampe aus
Stelle das Programm wie rechts abgebildet zusammen.
1
Übertrage das Programm in den Arduino (Hochladen).
2
Aufgabe:
Verändere den Befehl so, dass die LED nach dem Hochladen wieder ausschaltet.
Klick
3

## Slide 15: Achtung Blinklicht!
Bringe die LED zum Blinken, indem du die richtigen Befehle untereinander setzt.
1
LED an
?
0,5 Sekunde warten
LED ?
Wartebefehl
Gibt Wartezeit in Millisekunden (ms) vor

## Slide 16: Schaltungsaufbau auf dem Breadboard
Die Kontakte in den Reihen oben und unten sind verbunden.
Achtung! Manche Boards haben eine Lücke in der Mitte der Reihen.
Die 5 Kontakte in den Spalten oben und unten sind jeweils verbunden.

## Slide 17: Die erste Schaltung: LED an und aus - Bauteile
-
+
LED
Widerstand
Längeres, abgewinkeltes
Beinchen ist Plus
Längeres Beinchen!

## Slide 18: Die erste Schaltung: LED an und aus
Erstelle die Schaltung auf dem Breadboard.
Verbinde Port 13 mit dem LED-Eingang.
1
Führe dein bisheriges Blinklichtprogramm aus.
2
„Port intern“ ist direkt mit PIN 13 gekoppelt!

## Slide 19: Weiter geht´s: 2 LED an und aus
Erweitere die Schaltung um eine grüne LED, die an PIN 9 angeschlossen wird.
1
Ergänze dein bisheriges Blinklichtprogramm so, dass beide LEDs gleichzeitig blinken
2
Schaffst du es , dass sie im Wechsel blinken?
3
Roboterkonfiguration

## Slide 20: Die erste Schaltung: LED an und aus (Lösung)
Erweitere die Schaltung um eine grüne LED, die an PIN 9 angeschlossen wird.
1
Ergänze dein bisheriges Blinklichtprogramm so, dass beide LEDs gleichzeitig blinken
2
Schaffst du es , dass sie im Wechsel blinken?
3
Roboterkonfiguration

## Slide 21: Los auf Tastendruck: Bedienfeld für die Spritzenpumpe
Farbcodierte Tasten
Signale können bis zum Arduino in der jeweiligen Farbe geführt werden.
Erhöht die Übersichtlichkeit und erleichtert Fehlersuche.

## Slide 22: Blinken auf Befehl
Die LEDs sollen blinken, wenn die weiße Taste gedrückt wird.
Stecke eines der beiden weißen Kabel von der weißen Taste auf dem Tastenfeld an +5V, das zweite an den Reihenwiderstand.
1
Stecke ein anderes weißes Kabel auf die anderen Seite des Reihenwiderstandes und an PIN 2 des Arduino.
2
Füge in der Roboterkonfiguration aus dem Sensorbereich eine Taste ein, achte auf die Einstellung pin 2
3

## Slide 23: Eingabetaste hinzufügen – PullDown-Widerstand
Die PINs benötigen definierte
0 und 1 Zustände, also 0V für 0
und +5V für 1.
Der PullDown Widerstand legt
den PIN an 0V, wenn der Taster
nicht gedrückt ist.
Wird der Taster betätigt, ist liegt das Signal an +5V, also 1-Signal.

## Slide 24: Blinken auf Befehl: das Programm dazu
Ziehe aus dem Bereich Kontrolle den „wenn…mache“-Block und aus dem Bereich Sensoren“ die Abfrage „Taste gedrückt“ auf die Programmieroberfläche.
1
Ergänze dein Blinkprogramm damit, sodass die LEDs nur Blinken, wenn die Taste gedrückt wird.
2
Dein
Blinkprogramm
Aufgabe:
Ergänze deine Schaltung um die schwarze Taste.
Bei Druck auf diese Taste sollen die beiden LED im Wechsel blinken.

## Slide 25: Bedienfeld für die Spritzenpumpe
LCD-Display
Zeigt einprogrammierte Informationen an.
Farbcodierte Tasten
Signale können bis zum Arduino in der jeweiligen Farbe geführt werden.
Erhöht die Übersichtlichkeit und erleichtert Fehlersuche.

## Slide 26: LCD-Display: Aktionen sichtbar machen
Die Daten für das LCD-Display werden über zwei Kabel (SDA -> Eingang A4 des Arduino, SCL -> Eingang A5 des Arduino) übertragen.
Zum Betrieb wird natürlich Spannung benötigt -> Vcc (+-Pol) und GND (-Pol).
-
+
A4
A5

## Slide 27: Ansteuerung des LCD-Displays
Ziehe den Block LCD 1602 I2C aus dem Bereich „Aktion“ in den Konfigurationsbereich. Die Anschlusseinstellungen sind alle korrekt so.
1
Nutze die beiden folgenden Befehlsblöcke, um Text anzuzeigen bzw. zu löschen.
Bei der Bedingung für die weiße Taste soll im Display „weiss“ angezeigt werden, bei der schwarzen Taste „schwarz“.
2
Das Display hat 2 Zeilen (0 und 1 !!) und 16 „Spalten“ (Zeichen) je Zeile. Verändere diese beiden Werte und beobachte das Display.
3

## Slide 28: Links zu Videos
https://www.bronkhorst.com/de-de/blogbeitrage/kalibrierung-von-infusionspumpen-zeitsparend-und-hochgenau/
https://www.youtube.com/watch?v=lVy97Ag7JHE
https://nerdfallmedizin.blog/2019/11/09/perfusoren-in-der-notfallmedizin/
https://www.procamed.ch/products/Infusionstherapie/index.php?id=2365
https://ms-my.facebook.com/100057305445855/videos/713235582674226/?__so__=permalink
https://www.youtube.com/watch?v=jLVe3yMitIM
(Diabetis Alltag) https://www.youtube.com/watch?v=rIhNzd4_IHA&t=10s
Einsatz Krankenhaus https://www.youtube.com/watch?v=9eelQAbdFsA

## Slide 29: Medizinische Begriffe
Bolus
In der Medizin wird als Bolus (von lateinisch bolus ‚Ball‘ oder ,Schuss‘) unter anderem die schnelle Verabreichung eines Medikaments oder einer anderen Substanz verstanden, um ihre Konzentration auf das Niveau der Effektivdosis zu heben. Die Gabe kann in Form einer intravenösen, intramuskulären oder intrathekalen Injektion erfolgen.
Effektivdosis/Wirkdosis
In der Pharmakologie steht die Effektivdosis (ED), auch Wirkdosis genannt, für diejenige Dosis eines Wirkstoffs, bei der ein bestimmter Anteil an Individuen den erwünschten therapeutischen Effekt zeigt (Beispiel: ED50 gibt die entsprechende Dosis für den Anteil von 50 % an). Die Effektivdosis kann aus der Dosis-Wirkungs-Kurve abgelesen werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolus_(Medizin)

## Slide 30: Artikel zur Spritzenpumpe/Perfusor
1
Informiert euch im Internet über
Funktion von Spritzenpumpen
Anwendungsbereich von Spritzenpumpen

## Slide 31: Medizintechnik – vielfältiges Programm
Google: Medizintechnik Geräte

## Slide 32: Medizintechnik im Weltraum
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station_Benefits_for_Humanity/Medizin
https://www.aerzteblatt.de/archiv/200894/Weltraummedizin-Faszination-All
https://www.esa.int/Education/ESA_Academy/Participate_in_ESA_Academy_s_Online_Human_Space_Physiology_Training_Course

## Slide 33: Medizintechnik ISS
Auf der Internationalen Raumstation (ISS) gibt es eine Vielzahl medizinischer Geräte, die die Astronauten unterstützen. Hier sind einige Beispiele:
Ultraschallgerät: Dieses Gerät wird verwendet, um Bilder von inneren Organen zu erstellen, insbesondere von Herz und Blutgefäßen.
EKG (Elektrokardiogramm): Dieses Gerät wird verwendet, um die Herzfunktion zu überwachen.
Elektroden-Netz: Dieses Gerät wird verwendet, um die Muskelaktivität zu messen und die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die Muskulatur zu untersuchen.
Medikamente: Auf der ISS werden eine Vielzahl von Medikamenten aufbewahrt, um die Gesundheit der Astronauten zu unterstützen, darunter Schmerzmittel, Antihistaminika und Antibiotika.
Spritzenpumpen: Diese Geräte werden verwendet, um Medikamente und Flüssigkeiten auf kontrollierte Weise zu verabreichen.
Defibrillator: Ein Gerät zur Wiederbelebung bei Herz-Kreislauf-Stillstand
Erste-Hilfe-Koffer: Enthält Verbandsmaterial, Schere, Pinzette und andere wichtige Instrumente und Medikamente für Notfälle.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-54411-2_5

## Slide 34: Spritzenpumpe auf der ISS
In der Weltraummedizin werden Spritzenpumpen verwendet, um Medikamente und Flüssigkeiten während langen Raummissionen auf kontrollierte Weise zu verabreichen.
Sie ermöglichen es, Medikamente genau dosiert und in regelmäßigen Abständen zu verabreichen, was insbesondere wichtig ist, wenn die Astronauten aufgrund der Schwerelosigkeit Probleme mit der Aufnahme von Medikamenten durch den Mund haben.
Spritzenpumpen werden auch verwendet, um Flüssigkeiten und Elektrolyte zu ersetzen, die durch Schwitzen und Atmung verloren gehen.
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2022/02/We_explore_-_you_benefit_water_and_sanitation

## Slide 35: Funktion Spritzenpumpen
Eine auf die Spritzenpumpe abgestimmte Spritze wird mit der entsprechenden Lösung befüllt und in den Apparat eingespannt.
Die Spritzenpumpe kann gestartet werden, nachdem die Abgabeoptionen eingegeben wurde und die entlüftete Leitung an den entsprechenden Zugang des Patienten angeschlossen wurde.
Das Gerät drückt nun den Stempel der Spritze innerhalb der eingegebenen bzw. berechneten Zeit. Manche Geräte sind mit einer Computersteuerung ausgestattet, die alle vorgenommenen Änderungen speichert.
https://www.mth-medical.com/glossar/spritzenpumpe/
https://www.medicalexpo.de/prod/micrel-medical-devices/product-69404-505759.html
https://www.bbraun.de/de/products/b219/perfusor-compactplus.html
Perfusor® compactplus

## Slide 36: Anwendungsbereiche Spritzenpumpen
Spritzenpumpen kommen häufig bei der Narkosen, in der Intensivmedizin und Schmerztherapie zum Einsatz. In der Palliativmedizin werden so zumeist Analgetika verabreicht, aber auch für die palliative Sedierung werden Spritzenpumpe eingesetzt.
Bei Herzinfarkten oder Lungenembolien werden meistens kontinuierliche Heparingaben zur Hemmung der Blutgerinnung mit Spritzenpumpe durchgeführt.
In der Notfallmedizin werden Spritzenpumpen in Rettungswagen und –hubschrauber verwendet.
Im häuslichen Bereich dienen sie z.B. zum Dosieren von Schmerzmittel, Diabetesmedikamente u.a.
https://www.mth-medical.com/glossar/spritzenpumpe/
https://www.bbraunusa.com/en/products-and-therapies/infusion-therapy/integrated-automated-infusion-platform.html#

## Slide 37: Medizintechnik studieren
https://studieren.de/medizintechnik.hochschulliste.t-0.c-511.html

## Slide 38: Aus-/Fortbildungsberuf Techniker für Medizintechnik
https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/6047

## Slide 39: Automatische Infusionsspritze - Spritzenpumpe (Perfusor)
Quelle https://www.bbraun.de/de/products/b0/perfusor-space.html
Perfusor® Space®
Was soll die Spritzenpumpe können?

## Slide 40: Einstellmöglichkeiten im Programm
Manueller schneller Rücklauf
Längerer Rücklauf bei Tastendruck
Mindestdosis
Injektionen in 0,1 ml Schritten
Bolusgabe manuell mit Tastendruck
Bolusgabe automatisch
Volumenvorgabe 1 ml
Volumenvorgabe 2 ml
Volumenvorgabe manuell mit Drehknopf
Bolusgabe auf Startbefehl mit Taster
Bolus automatisch mit Zeitvorgabe
Eingestelltes Volumen in 1 Minute verabreichen
Die Werte sind modellhaft angepasst
Start der Injektion
Manuelle Injektion
Rücklauf des Spritzenkolbens
Vorwahlen 1ml und 2ml
Einstellen der Dosis mit dem Potentiometer

## Slide 41: Schrittmotor: Aufbau
A
C
B
D
Stator
Rotor
Gehäuse
Bildquelle:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schrittmotorfoto.jpg
Urheber: Nicolas Kruse 2007
Elektromagnete
Permanentmagnet

## Slide 42: Steppermotor: Schrittfolge Vollschrittbetrieb unipolar
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 0
A
B
C
D

## Slide 43: Steppertreiber
Zum Arduino
Schrittmotorstecker
+5V, GND - zum Arduino
PIN 10
PIN 11
PIN 12
PIN 13
A
C
B
D
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 0
Schließe den Steppertreiber und den Motor an die bisherige Arduinoschaltung an.
1
 | C | B | D | A
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 44: Anschlüsse Schrittmotortreiber
Der Treiber für den Schrittmotor ist bereits mit den PINs 13,12,11,10 durch von unten angelötete Kabel verbunden.
Ebenso sind Vcc und GND bereits verbunden

## Slide 45: Konfiguration Schrittmotor (Stepper)
Ziehe in der Roboterkonfiguration aus dem Bereich „Aktion“ den Anschlussblock für den Schrittmotor zum Arduino.
Verändere, wie im Bild zu sehen, die PINs in 13, 12, 11, 10.
1
Baue die rote LED wieder ab (und alle Kabelverbindungen dazu).
Lösche den Block „L_rot“. (rechter Mausklick -> „Block löschen“)
2

## Slide 46: Programmierung: Der Schrittmotor im Vorwärtsgang
Um auf die Schrittmotorbefehle zugreifen zu können, musst du aus dem Anfängermodus in den Expertenmodus umschalten.
1
Entferne die bisherige Programmierung für die rote LED an PIN 13 aus der wenn…mache-Entscheidung.
2
Füge den Schrittmotorblock in die Wenn-Abfrage des weißen Tasters ein und startet das Programm
3
„rpm“ (rounds per minute) gibt die Geschwindigkeit vor , möglich sind Werte bis max. 15.
„Umdrehungen“ gibt die Anzahl der Vollumdrehungen der Motorwelle an. Umstellbar auf Angabe „Grad“. Hier sind auch kleine Werte < 1 möglich und oft sinnvoll. Darstellung mit Punkt, z.B. 0.1.
Verändere die Werte von “rpm“ und „Umdrehungen“, starte das Programm und beobachte die Auswirkungen.
4

## Slide 47: Volle Lotte rückwärts
Ergänze die Programmierung so, dass der Schrittmotor bei Drücken der schwarzen Taste in die andere Richtung dreht.
Bei Eingabe negativer Werte in das Zahlenfeld „Umdrehungen“ dreht der Schrittmotor in die andere Richtung als bei positiven Zahlen.

## Slide 48: Es bewegt sich - Schrittmotoransteuerung
1
Benenne die Taster um: weißer Taster in „T_Vorlauf“ schwarzer Taster in „T_Ruecklauf“
Es ist sinnvoll, Programmelemente mit nachvollziehbaren Namen zu versehen, um den Überblick im Programm zu behalten.
2
Ergänze das Programm so, dass bei Vorlauf im Display „Vorlauf“ angezeigt wird und entsprechend „Ruecklauf“ bei Rücklauf.

## Slide 49: Überblick behalten: Funktionen
2
Ziehe den Funktionsblock „macheEtwas“ in die Programmoberfläche und benenne ihn um in „injektion“. Der Name muss mit einem Kleinbuchstaben anfangen!
3
Der Aufruf der Funktion erfolgt mit dem Baustein
. Diese Funktionsaufrufe werden automatisch erzeugt, wenn man eine neue Funktion einrichtet.
Richte das Programm so ein, dass bei Druck auf die rote Taste die Funktion aufgerufen wird.
Diese soll die Stepper-Ansteuerung für 1 Umfrehung enthalten.
1
Schließe die rote Taste an PIN 4 an.
1

## Slide 50: Spritzenpumpe - Zahnstangenantrieb
OSHA Directorate of Technical Support and Emergency Management, Public domain, via Wikimedia Commons
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnstange

## Slide 51: Zahnstangengetriebe
https://www.grund-wissen.de/physik/mechanik/kraftwandler-und-getriebe/zahnraeder-und-getriebe.html
Mittlerer Durchmesser (Teilkreisdurchmesser)

## Slide 52: Berechnung des Hubes
Berechnung des Hubes:
H = p * d * N
d = 9,5 mm
H = Anzahl der Zähne *Abstand der Zähne
a
Berechnung des Hubes:
H = Z * a * N
a = 2,5 mm
Z = 12 Zähne

## Slide 53: Berechnung der Umdrehungszahl
Berechne die notwendige Umdrehungszahl für einen Vorschub von 0,1 ml.
1
Wieviel Millimeter legt der Spritzenkolben bei einer Vollumdrehung des Rotors zurück?
2
Wieviel Umdrehungen bzw. Bruchteile von Umdrehungen werden für einen Vorschub von 1ml benötigt?
3
Wieviel Umdrehungen bzw. Bruchteile von Umdrehungen werden für einen Vorschub von 0,1ml benötigt?
1
?
?
Notes: 360 Grad/11,25 Grad/Step = 32 Steps
32Steps/U*64 = 2048 Steps

## Slide 54: Berechnung der Bewegungsparameter
Hub des Zahnstangengetriebes: HU = Z * a = 12 * 2,5mm = 30 mm
Vorschub Spritze 1 ml: H1ml = 5 mm/ml
Umdrehungen pro 1ml-Gabe
Uml = H1ml /HU
Uml = 5/30 U/ml
Uml = 0,17 U/ml
Umdrehungen pro 0,1ml-Gabe
U0,1ml = 0,17 U/ml / 10
U0,1ml = 0,017 U/0,1ml
Berechne die Anzahl der Schritte für 1ml und 0,1 ml Dosis
Im Modus ¼ Schritt .
Dosis wird in 0,1ml-Einheiten injiziert.
Für 1ml werden also 10 mal 0,1ml injiziert.
Es wird also eine Funktion/ein Teilprogramm benötigt, dass den Schrittmotor um 0.017 Umdrehungen dreht.

## Slide 55: Berechnung der Bewegungsparameter
Hub des Zahnstangengetriebes: H = p * d * 1 = 30 mm/U
Vorschub Spritze 1 ml: H1ml = 5 mm/ml
Berechne die Anzahl der Schritte für 1ml und 0,1 ml Dosis
Im Modus ¼ Schritt .
Dosis wird in 0,1ml-Einheiten injiziert.
Für 1ml werden also 10 mal 0,1ml injiziert.
Umdrehungen pro 1ml-Gabe
Uml = H1ml /HU
Uml = 5/30 U/ml
Uml = 0,17 U/ml
Umdrehungen pro 0,1ml-Gabe
U0,1ml = 0,17 U/ml / 10
U0,1ml = 0,017 U/0,1ml
Es wird also eine Funktion/ein Teilprogramm benötigt, dass den Schrittmotor um 0.017 Umdrehungen dreht.

## Slide 56: Variablen: Ich merk mir das!
Mit Druck auf die Tasten 1ml (blau) und 2ml (grün) soll eine Dosis vorgewählt werden. Damit die Steppersteuerung (ausgelöst durch Druck auf die rote Taste) „weiß“, wie oft sie die 0,1 ml Minimaldosis verabreichen muss, muss der letzte gewählte Dosiswert in einer Variable gespeichert werden.
Der Variablen wird als Startwert bei Programmstart hier 0 zugewiesen.
1
Erzeuge eine neue Variable durch Klick auf das „+“-Zeichen im Startkopf.
Benenne sie um in „Dosis“.
2
Mit dem Befehl „Schreibe Variablenname“ kann der Variablen „Dosis“ ein Wert zugewiesen werden. Bei Druck auf die blaue Taste (an PIN 5 anschließen) soll die Variable „Dosis“ den Wert 1 erhalten.
3
Im LCD-Display soll dann stehen:
Zeile 0: Dosis
Zeile 1: 1 ml
4
Richte die Dosisvorwahl für 2ml ein, wenn der grüne Taster (an PIN 6) betätigt wird.

## Slide 57: Vorgewählte Dosis injizieren
Die Variable Dosis enthält den Wert 1, wenn die blaue Taste und 2, wenn die grüne Taste gedrückt wird. Der Wert muss jeweils multipliziert werden, um die richtige Anzahl der Minimaldosis von 0,1 ml zu spritzen.
1
Programmiere den Schleifeninhalt zum Schrittmotorvorschub für 0,1 ml.

## Slide 58: Verabreichte Dosis anzeigen
Wähend des Injektionsvorganges soll auf dem LCD-Display die jeweils verabreichte Dosis angezeigt werden.
Dies kann man einfach mit einer Zählvariablen (z.B. Name Injektion) realisieren, die mitzählt, wieviel Schleifendurchgänge durchgeführt wurden.
1
Erzeuge eine lokale Variable durch Klick auf das „+“ Zeichen
2
Baue die beiden nebenstehenden Blöcke in deine Funktion „injektion“ ein.

## Slide 59: Bedienfeld für die Spritzenpumpe
LCD-Display
Zeigt einprogrammierte Informationen an.
Farbcodierte Tasten
Signale können bis zum Arduino in der jeweiligen Farbe geführt werden.
Erhöht die Übersichtlichkeit und erleichtert Fehlersuche.
Potentiometer
Dient zur manuellen Dosisvorwahl.

## Slide 60: Variable Dosis
1
Schließe die gelbe Taste an Port 7 an.
Über die analogen Eingänge A0 … A5 können auch analoge Werte zwischen 0 und 5V eingelesen werden.
Diese werden intern über einen sogenannten Analog/Digital-Wandler in 1024 gleichgroße Teile umgewandelt.
Z.B. entspricht die Zahl 512 dann 2,5V
3
Bei Druck auf den gelben Taster soll die Variable Dosis auf den umgerechneten Wert des Potentiometers gesetzt werden.
Der Wert soll entsprechend 1ml und 2ml auf dem LCD-Display angezeigt werden.
2
Schließe das Potentiometer an: die beiden äußeren Kabel an VCC und GND, das mittlere Kabel (orange) an den Analogeingang A0
Roboterkonfiguration
Programmblock zum Dosis setzen

## Slide 61: Es wird bequemer – Steuern mit Fernbedienung
1
Schließe den gelben Taster an PIN 7 an. Erweitere die Schaltung um den IR-Sensor (s. Abbildung). Sensoreingang soll PIN 8 sein.
Der Arduino kann über ein IR-Empfängermodul mit Infrarot-Signalen von der Fernbedienung kommunizieren. Der Arduino-Code kann programmiert werden, um bestimmte Aktionen auszuführen, wenn bestimmte Tasten auf der Fernbedienung gedrückt werden, wie z.B. das Ein- und Ausschalten von Lichtern oder das Steuern von Motoren. In diesem Fall, dient die Fernbedienung als Interface zwischen dem Benutzer und dem Arduino-System.
IR-Sensor
GND
-
VCC
+
Signal
Fernbedienung

## Slide 62: Codierung der Fernbedienung
Taste | Zahl | Nr.
0 | 16738455 | 0
1 | 16724175 | 1
2 | 16718055 | 2
3 | 16743045 | 3
4 | 16716015 | 4
5 | 16726215 | 5
6 | 16734885 | 6
7 | 16728765 | 7
8 | 16730805 | 8
9 | 16732845 | 9
an/aus | 16738455 | 10
Menu | 16753245 | 11
Test | 16769565 | 12
+ | 16720605 | 13
Pfeil rück | 16712445 | 14
<< | 16769055 | 15
> | 16754775 | 16
>> | 16748655 | 17
M | 16750695 | 18
C | 16756815 | 19
Die Fernbedienung sendet einen bestimmten Zahlencode. Der IR-Empfänger empfängt diesen Code, der im Arduino dann weiterverarbeitet werden kann.
In der Tabelle ist dieser Code für die vorliegende Fernbedienung aufgelistet.
Bei allen FB werden in der Regel die Tasten 0 – 9 mit dem gleichen Zahlenwerten codiert. Die übrigen Tasten unterscheiden sich je nach Aufbau.
1
Das Pogramm für das Tastenfeld kann auch für die Fernbedienung genutzt werden.
Dazu müssen die Ereignisse von „Wenn Taste X gedrückt“ in „Zahl X empfangen“ ausgetauscht werden.
Notiert die Zahlenwerte, die für die Fernbedienung aussendet, wenn die Funktionen wie im Bild zugeordnet werden.
1ml
2ml
variabel
rück
manuell
Bolus

## Slide 63: Programmergänzung Fernbedienung
1
Kopiere die Funktion „tastenfeld“ und benenne die Kopie in „infrarot“ um.
Rechter Mausklick
2
Erzeuge im Hauptprogramm eine Variable „Steuerbefehl“ als Zahl
3
Ersetze in der Funktion “infrarot“ die Tastenabfrage durch die Abfrage der empfangenen Zahlen.

## Slide 64: Programmergänzung Fernbedienung II
1
Erzeuge im Hauptprogramm eine neue Variable als „Liste Zahl“. Benenen Sie als „IR“.
2
Füge durch Klicken auf „+“ im blauen Listenfeld drei weitere Listeneinträge hinzu, insgesamt also 6. Dies entspricht der Anzahl der Tasten auf dem Bedienfeld.
Fülle die 6 Zahlenfelder mit den der gewünschten Funktion entsprechenden IR-Codes (s. Tabelle Vorseite)
3
Dieser Befehl gibt die Listenposition der empfangenen Zahl aus.
Beispiel: der IR-Code 16724175 für die Taste 1 steht in Listenzeile 1 (Zählung beginnt bei „0“).
Diese Abfrage gibt als Ergebnis die Zahl „1“ aus, der Steuerbefehl enthält also „1“.
Stelle die wenn-Abfragen in der Funktion „infrarot“ entsprechend um.

## Slide 65: Erweiterungsmöglichkeiten mit Fernbedienung
Auf der Fernbedienung sind viele Tasten unbenutzt.
Einige Möglichkeiten der Erweiterung:
Mit + und – den variablen Bolus vergrößern oder verringern
Zeitsteuerung für 1 Minute und andere Zeiten programmieren
Für Mustermedikamente Vorschubgeschwindigkeit, Zeit und Dosis in Varianten abspeichern
1ml
2ml
variabel
rück
manuell
Bolus

## Slide 66
Anhang

## Slide 67: Open-Roberta Lab: Verwendete Befehle

## Slide 68: Open-Roberta Lab: Verwendete „Roboter“konfigurationen

## Slide 69: Roboterkonfiguration

## Slide 70: Programm